## Slide 1
Escola Schréder de Iluminação
Como Selecionar Luminárias LED
Iluminação Pública
Anderson Mendes
Dezembro/ 2012

## Slide 2: Tecnologia LED - Introdução
Schréder no Brasil e no mundo
Tecnologia LED – Introdução (Vídeo)
Como selecionar e comparar luminárias LED’s para aplicações de iluminação exterior
AGENDA

## Slide 3
A performance e inovação são a base para a criação de produtos de iluminação de alta qualidade fotométrica e mecânica.
Os designers do Grupo Schréder também preocupam-se em dotar as luminárias com designs originais e estão sempre atentos às tendências.
Iluminar corretamente é o compromisso e paixão de mais de 2200 colaboradores em mais de 40 empresas Schréder espalhadas pelo mundo.
Desde a sua criação a mais de 100 anos em Bruxelas, na Bélgica, o Grupo Schréder adquiriu um know-how e um avanço tecnológico que ainda hoje lhe confere uma reputação internacional no campo da iluminação.
Grupo Schréder

## Slide 4
Ser local demonstra a vontade da Schréder de contribuir para o desenvolvimento sustentável das gerações futuras.
A proximidade com nossos clientes significa menor perda de energia, menos transporte e entregas mais rápidas.
Schréder no Mundo

## Slide 5
Tendo por base a expertise do Grupo mundial, a Schréder do Brasil iniciou suas atividades em 2001.
A empresa trouxe para o país novas tecnologias e um novo conceito de iluminação externa com produtos duráveis, altas performances fotométricas e manutenção simples e pouco dispendiosa.
Iniciou com a importação de produtos, porém logo percebeu a necessidade da produção local para atender o mercado brasileiro.
Schréder do Brasil

## Slide 6: Tecnologia LED - Introdução
Definição
Histórico – Evolução
Princípio de Funcionamento
LED Branco e RGB
Eficácia Luminosa
Performance de Luminárias LED’s
  Dissipação Térmica
  Alimentação
  Fotometria
  Proteção
  Telegestão
Conteúdo do Vídeo

## Slide 7: Tecnologia LED - Introdução

## Slide 8: Como selecionar e comparar luminárias LED’s para aplicações de iluminação exterior
Dissipação de calor: o calor produzido no processo de geração de luz, deve ser dissipado. Um aumento na temperatura pode causar a longo prazo uma diminuição no fluxo luminoso ou depreciação.

## Slide 9: Como selecionar e comparar luminárias LED’s para aplicações de iluminação exterior
Corrente elétrica: em excesso, pode afetar a vida útil do LED;
Vida útil dos LEDs depende da corrente que o atravessa, a temperatura da junção (TJ) e da temperatura ambiente na vizinhança do LED;

## Slide 10: Como selecionar e comparar luminárias LED’s para aplicações de iluminação exterior
Branco Frio
Branco Quente
Temperatura de cor: Com temperaturas de cor frias obtém-se melhor eficiência do LED mas pior índice de reprodução cromática (IRC) e a temperaturas mais quentes, pior eficiência mas melhor IRC;

## Slide 11: Como selecionar e comparar luminárias LED’s para aplicações de iluminação exterior
Perdas no equipamento de alimentação: Alimentação em tensão alternada (normalmente entre 90 – 240 VAC) e introduzem perdas no sistema;
220/230 V ~
AC/DC Power Supply
24/48V
Current Source
350 mA
LEDs + PCBs
> 90 %

## Slide 12: Como selecionar e comparar luminárias LED’s para aplicações de iluminação exterior
Fotometria

## Slide 13: Como selecionar e comparar luminárias LED’s para aplicações de iluminação exterior
Eficácia do sistema de LED
100 lm/W x 90 % x 85 % x 95 %
100 lm/W x 90 % x 85 % x 95 %
= 73 lm/W disponível
Eficácia LED
x eficiencia do driver x
eficiencia da otica x
Eficiencia térmica

## Slide 14: Como selecionar e comparar luminárias LED’s para aplicações de iluminação exterior
A eficácia é um parâmetro que engloba a qualidade dos elementos introduzidos na luminária, a capacidade de dissipar o calor da luminária e a eficiência do conjunto óptico utilizado;

## Slide 15: Como selecionar e comparar luminárias LED’s para aplicações de iluminação exterior
Não se pode passar a informação sobre a vida e a eficiência dos LEDs individuais diretamente para luminárias, módulos de LED'S ou lâmpadas de substituição: O ensaio realizado pelo fabricante do LED não é representativo do funcionamento dos LEDs dentro destes elementos;

## Slide 16: Como selecionar e comparar luminárias LED’s para aplicações de iluminação exterior
Número de LEDs
  Potência total das Luminárias
    Material da Luminária
      Fotometria
        Corrente Nominal;
          Ciclo de Vida (LxBy)
            Grau de Proteção IP
              Resistência Aerodinâmica
                Tensão de Alimentação
Classe de Isolamento Elétrico
  Peso da Luminária
    Temperatura de Operação
      Temperatura de Cor
        Etc.

## Slide 17: Como selecionar e comparar luminárias LED’s para aplicações de iluminação exterior
Fluxo útil emitido pela luminária, em lm, para ser usado em cálculos de iluminação;
Potência nominal do sistema de LED's (Nº de LED'S, do fluxo e potência nominal individual);
Potência total consumida pela luminária LED, em W;
Eficácia do sistema de LED’S funcionando na luminária, em lm/W;
Recomendam-se as seguintes medidas preventivas destinadas a uma avaliação adequada de uma solução de iluminação com luminárias com fonte de luz LED, solicitando ao fabricante as seguintes informações:
Conclusões

## Slide 18: Como selecionar e comparar luminárias LED’s para aplicações de iluminação exterior
Fator de manutenção da luminária a utilizar nos cálculos e sua justificativa;
Temperatura de cor em °K do LED usado;
Fotometria e/ou estudo luminotécnico;
Vida útil do sistema de LED´s da luminária em horas (X Kh). (Ex.: L70/B10: manutenção de 70% do fluxo inicial estabelecido para a luminária em no mínimo 90% da população de LEDs da luminária). O valor que deverá ser utilizado para o cálculo do fator de manutenção);
A vida média do conjunto eletrônico (horas a partir das quais podem aparecer falhas superiores a uma determinada percentagem);
Conclusões

## Slide 19: Como selecionar e comparar luminárias LED’s para aplicações de iluminação exterior
Limites de temperatura ambiente em que a luminária pode operar continuamente sem ocorrer uma alteração das suas especificações;
Por se tratar de uma luminária para iluminação exterior e alojar componentes eletrônicos, deve haver um grau de estanqueidade IP (é recomendado que não seja inferior a IP66), boa resistência aos impactos IK, qualidade do material do corpo e protetor, sistema de abertura e fecho, tipo de fixação mecânica, pintura... e outras características mecânicas que definem a qualidade de uma luminária e sua adequação ou aptidão para esta aplicação.
Conclusões

## Slide 20
OBRIGADO!
Anderson Mendes
Dezembro/ 2012