## Slide 1: Resposta Visual Humana e Adaptação de Grandezas Fotométricas
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
Cristiano Gomes Casagrande
Fernando José Nogueira
Juiz de Fora, 21 de junho de 2013
Seminário Novas Tecnologias de Iluminação

## Slide 2
Introdução
O Olho Humano
Cones: células que têm a capacidade de reconhecer as cores. Concentram-se na fóvea.
Bastonetes: células localizadas na retina que reconhecem a luminosidade, são 100 vezes mais sensíveis à luz que os cones, mas só detectam tons de cinza.

## Slide 3
Resposta Visual Humana
Resposta fotópica: alta luminosidade – cones;
Resposta escotópica: baixa luminosidade – bastonetes.

## Slide 4
Resposta Visual Humana
Condições intermediárias: mesópicas

## Slide 5
Grandezas Fotométricas
Ponderadas pela resposta do olho humano;
Fotometria clássica: regime fotópico.
Fluxo Luminoso:

## Slide 6: Sódio em alta pressão.

## Slide 7: Iluminação Pública (IP)
Normalmente se depara com condições mesópicas;
Baixo nível de luminância;
Justifica-se, portanto, a utilização de grandezas fotométricas adaptadas.

## Slide 8: Quem define o regime de operação do sistema visual é o nível de luminância do ambiente.
IP normalmente possui baixos níveis de luminância;
Condições mesópica e escotópica são as mais indicadas;
Aproximações podem ser feitas para condição escotópica (se L<1,5cd/m²) para evitar erros obtidos na fotometria fotópica e a complexidade dos modelos mesópicos.

## Slide 9
Adaptação de Grandezas Fotométricas
Através da utilização da relação entre os fluxo luminoso fotópico e escotópico emitido por uma fonte de luz (S/P) pode-se converter os valores de iluminância média medidos com equipamentos convencionais para valores escotópicos.

## Slide 10
Adaptação de Grandezas Fotométricas
Medição dos fluxos fotópico e escotópico pode ser feita com uma esfera integradora.

## Slide 11
Adaptação de Grandezas Fotométricas
De posse da relação s/p podem ser feitas as adaptações entre as grandezas fotométricas;
Método mais simplificado: Utilizar diretamente a conversão para a condição escotópica (se L<1,5cd/m²);
Método da CIE: conversão para a condição mesópica correspondente (mais próximo da realidade).

## Slide 12
Adaptação de Grandezas Fotométricas
Método CIE

## Slide 13
Adaptação de Grandezas Fotométricas
Dificuldades:
Necessidade de equipamentos sofisticados: esfera integradora, luminancímetro.
  Seria interessante uma relação/ fórmula para obter a taxa s/p como função de algum parâmetro da fonte luminosa de fácil acesso (fornecido pelo fabricante);
  Isso eliminaria a necessidade das medições dos fluxos luminosos ou da luminância, bastando a medição da iluminância (luxímetro – equipamento acessível).

## Slide 14
Adaptação de Grandezas Fotométricas
Relação s/p como função da temperatura de cor correlata:

## Slide 15
Adaptação de Grandezas Fotométricas
Relação s/p como função da temperatura de cor correlata:
No entanto, medições indicam que essa relação não é tão precisa para todas as tecnologias de lâmpadas quando comparada à definição.

## Slide 16
Medições
Fonte | Potência (W) | Fluxo |  | CCT (K) | Relação S/P | 
 |  | Fotópico (lm) | Escotópico (lm’) |  | Definição | CCT
HPS | 70 | 5129 | 2734 | 1880,9 | 0,5348 | 0,3181
HPS | 70 | 5928 | 3473 | 1922,3 | 0,5859 | 0,3484
HPS | 100 | 7344 | 4353 | 1953,7 | 0,5927 | 0,3713
HPS | 150 | 13030 | 7699 | 1990,8 | 0,5909 | 0,3982
HPS | 250 | 20510 | 14940 | 2072,0 | 0,7284 | 0,4563
HPS | 400 | 35900 | 23600 | 2110,6 | 0,6574 | 0,4836
HPMV | 125 | 3355 | 3842 | 4324,9 | 1,1452 | 1,7000
HPMV | 125 | 5134 | 6388 | 4545,8 | 1,2345 | 1,7840
HPMV | 125 | 5289 | 5882 | 3844 | 1,1121 | 1,4945
HPMV | 125 | 4062 | 4952 | 5086 | 1,2191 | 1,9601
HPMV | 400 | 7433 | 8553 | 4889,1 | 1,1507 | 1,9001
MI | 160 | 2564 | 3126 | 4237,2 | 1,2192 | 1,6652
MI | 250 | 4835 | 5393 | 3330,9 | 1,1112 | 1,2390
MI | 500 | 10800 | 11570 | 3231,3 | 1,0713 | 1,1852
FC | 9 | 448,7 | 959,1 | 6071,3 | 2,1375 | 2,1759
FC | 20 | 1168 | 2537 | 6503,1 | 2,1721 | 2,2276
FC | 46 | 2657 | 5729 | 6217,4 | 2,1562 | 2,1963
FC | 58 | 3680 | 8009 | 6297,8 | 2,1764 | 2,2062
FC | 85 | 4909 | 10660 | 6413,8 | 2,1715 | 2,2190
LED | 4.58 | 206,6 | 478,2 | 7124 | 2,3146 | 2,2562
LED | 6.75 | 264,6 | 613,5 | 7134 | 2,3186 | 2,2562
LED | 9.8 | 313,4 | 755,2 | 7577 | 2,4097 | 2,2430

## Slide 17
Medições – Resultados Preliminares

## Slide 18
Medições – Resultados Preliminares

## Slide 19
Medições – Resultados Preliminares

## Slide 20
Medições – Resultados Preliminares

## Slide 21
Medições – Resultados Preliminares

## Slide 22
Medições – Resultados Preliminares
Relação s/p a partir da TCC não foi precisa para lâmpadas vapor de sódio, vapor de mercúrio e mista;
A equação foi satisfatória para lâmpadas fluorescente compacta e LED;
Uma amostra maior deverá ser obtida para resultados mais conclusivos.

## Slide 23
Conclusões
O olho humano apresenta resposta visual distinta para cada nível de luminância, exigindo a adaptação de grandezas fotométricas clássicas.
Obtenção da relação s/p pela definição exige equipamentos caros.
Alternativa: equação em função de parâmetro acessível.
Equação encontrada na literatura pode não ser adequada para todos os tipos de lâmpadas.

## Slide 24
Continuidade do Trabalho
Realizar um número maior de medições de lâmpadas de diversas potências e fabricantes de cada tipo, obtendo uma amostra maior.
Avaliar lâmpadas novas e lâmpadas usadas.
Propor uma equação mais adequada, ou equações para cada tecnologia diferente.

## Slide 25: Contato: casagrandejf@yahoo.com.br
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica